## Slide 1: Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα - Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Κων/νος Δερβεντζής 02111060
Νικόλαος Κούκης 02111068
Αθηνά Παρούση – Παπαδοπούλου 02111027

## Slide 2: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης

## Slide 3: Εισαγωγή – Προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός βάσης για δυνατότητα κίνησης
Αρχική ιδέα
  Κίνηση τράπεζας με χρήση γραμμικών οδηγών και ρουλεμάν
  Στήριξη αυτών σε κατασκευή – «σκαλωσιά»
Μειονεκτήματα
  Πολύπλοκη σχεδίαση και σύνδεση εξαρτημάτων
  Καμπτικά φορτία στους γραμμικούς οδηγούς
  Παραλαβή των καμπτικών φορτίων από τη βάση

## Slide 4: Εισαγωγή – Προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός βάσης για δυνατότητα κίνησης – Τελική ιδέα
Πρόσδεση στην τράπεζα 9 γραμμικών ρουλεμάν
σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις
Σύνδεση ανά τρία σε γραμμικούς οδηγούς
(συνολικά τρεις οδηγοί) με ειδικά διαμορφωμένη διατομή.
Στήριξη των οδηγών στο έδαφος
Πλεονεκτήματα σχεδίασης:
  Απλούστερη ανάλυση
  Αποφυγή καμπτικών φορτίων στους οδηγούς

## Slide 5: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Διαμόρφωση τράπεζας
Προσομοιώσεις SolidWorks

## Slide 6: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Διαμόρφωση τράπεζας
Προσομοιώσεις SolidWorks

## Slide 7: Διαμόρφωση - προδιαγραφές
Κτίριο - Δοκίμιο
Διαστάσεις
  Βάση: 3.2x3.2
  Ύψος: 2.1m
  Πάχος τοίχων: 0.2m
Υλικό
  Τοίχοι: Τούβλο
  Οροφή: Ξύλο

## Slide 8: Διαμόρφωση - προδιαγραφές
Διαμόρφωση τράπεζας
Διαμόρφωση διάτρητης τράπεζας με σκοπό
  τη μείωση του βάρους της
  τη δυνατότητα πρόσδεσης του κτιρίου με χρήση γωνιών σε διάφορες θέσεις
  Διαστάσεις:
    Βάση: 3.6x3.6x0.04 m3
    Οπές: ø36mm
  Υλικό: Χάλυβας St70

## Slide 9: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Διαμόρφωση τράπεζας
Προσομοιώσεις SolidWorks

## Slide 10: Στατική Ανάλυση
Στατική Ανάλυση
Χρήση πακέτου Simulation του SolidWorks
Επιβολή ισοδύναμης δύναμης του βάρους του κτιρίου στην τράπεζα
Ανισοκατανομή βάρους λόγω πιθανής κλίσης της τράπεζας – Θεώρηση χειρότερης περίπτωσης

## Slide 11: Ανάλυση Ιδιοσυχνοτήτων
1η Ανάλυση Ιδιοσυχνοτήτων
Χρήση Simulation του SolidWorks
Τράπεζα με οπές
Με μοντελοποίηση των ρουλεμάν
Υποθέσεις:
  Γραμμικοί οδηγοί πακτωμένοι
  στο έδαφος
  Δυνάμεις:
      Βάρος σπιτιού
      Βάρος τράπεζας
      Μεταξύ τους αντιδράσεις
A/A | Συχνότητα [Hz] | Είδος
 | 48.43 | Εφελκυστική (προς τα πάνω)
2. | 95.575 | Εφελκυστική-Θλιπτική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)
3. | 96.942 | Εφελκυστική-Θλιπτική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)
4. | 119.44 | Εφελκυστική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)
5. | 122.85 | Θλιπτική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)

## Slide 12: Ανάλυση Ιδιοσυχνοτήτων
2η Ανάλυση Ιδιοσυχνοτήτων
Χρήση Simulation του SolidWorks
Τράπεζα χωρίς οπές
Χωρίς μοντελοποίηση των ρουλεμάν
Υποθέσεις:
  Γραμμικοί οδηγοί πακτωμένοι
  στο έδαφος
  Δυνάμεις:
      Βάρος σπιτιού
      Βάρος τράπεζας
      Μεταξύ τους αντιδράσεις
A/A | Συχνότητα [Hz] | Είδος
 | 26.949 | Εφελκυστική (προς τα πάνω)
2. | 30.705 | Καμπτική (κάθετα στην διεύθυνση κίνησης)
3. | 46.143 | Καμπτική (παράλληλα στην διεύθυνση κίνησης)
4. | 49.158 | Στρεπτική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)
5. | 53.029 | Εφελκυστική-Θλιπτική (κάθετα στο επίπεδο της τράπεζας)

## Slide 13: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Υδραυλικός Επενεργητής
Σύνδεση τράπεζας – κυλίνδρων
Υδραυλικό Κύκλωμα

## Slide 14: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Υδραυλικός Επενεργητής
Σύνδεση τράπεζας – κυλίνδρων
Υδραυλικό Κύκλωμα

## Slide 15: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Χρήση δύο υδραυλικών επενεργητών σε σειρά για καλύτερη οδήγηση.
Απαιτήσεις:
    Για συγχρονισμό:
    Για την εφαρμοζόμενη δύναμη:
, όπου
    Για ίδιες ανάγκες παροχής και πίεσης και στις δύο κινήσεις:
Κατασκευή δύο ίδιων κυλίνδρων με δυνατότητες:
Άσκηση δύναμης
Αντοχή σε πίεση

## Slide 16: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Ως υλικό κατασκευής επιλέχθηκε κοινό κράμα χάλυβα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του βάκτρου, του εμβόλου και του κελύφους υπολογίστηκαν βάσει του ορίου διαρροής .
Material | 
Type | Alloy Steel
Density [kg/m^3] | 7750
Specific Heat [J/(kgK)] | 460
Thermal Expansion Coefficient [ /K] | 0,000013
Thermal Conductivity [W/m Κ] | 50
Modulus of Elasticity [Pa] | 2,1E+11
Poisson's Ratio | 0,28
Ultimate Tensile Strength [Pa] | 723825600
Yield Strength [Pa] | 620422000
Shear Modulus [Pa] | 79000000000
Hardness [HB] | 310

## Slide 17: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Απο αντοχή σε λυγισμό,
ό μ και , προκύπτει η διάμετρος του βάκτρου,
Έλεγχος σε θλίψη,

## Slide 18: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Για αυτή τη διάμετρο επιλέχθηκαν κατάλληλα στεγανωτικά, οδηγοί και ξύστρες τέτοια ώστε:
  να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες
  να ανταποκρίνονται στην μέγιστη ταχύτητα
  να μην εμφανίζουν φαινόμενα stick-slip
  να έχουν την δυνατότητα στεγάνωσης στα
Ανάσχεση: Δημιουργία διαμόρφωσης διαστάσεων &
 | Manufacturer | Type | Material | Article No. | Standard [DIN/ISO] | Pressure [bar] | Speed [m/sec] | Temperature [C]
Primary Seal | Merkel | Omegat OMS-MR | PTFE bronze FKM | 24262762 | 7425/2 | 400 | 5 | [-10 – 200]
Secondary Seal | Merkel | Omegat OMS-MR | PTFE bronze FKM | 24262762 | 7425/2 | 400 | 5 | [-10 – 200]
Guide | Merkel | Guide Strip SF | PTFE Bronze B500 | 24110082 | 10766 | 150 | 5 | [-40 – 200]
Wiper | Merkel | Double Wiper PT 1 | PTFE bronze FKM | 24275437 |  |  | 5 | [-10 – 200]

## Slide 19: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Εκτίμηση διαμέτρου εμβόλου για και , ως,
Επιλογή κατάλληλων στεγανωτικών και οδηγών
Καταλήγουμε σε:
        διάμετρο εμβόλου
        εσωτερική διάμετρο κυλίνδρου
        πάχος εμβόλου για καλύτερη οδήγηση
 | Manufacturer | Type | Material | Article No. | Standard [DIN/ISO] | Pressure [bar] | Speed [m/sec] | Temperature [C]
Seal | Merkel | Omegat OMK-MR | PTFE bronze FKM | 24245799 | 7425 Part 1 | 400 | 5 | [-10 – 200]
Guide | Merkel | Guide Strip KF | PTFE Bronze B500 | 24204056 | 10766 | 150 | 5 | [-40 – 200]

## Slide 20: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Έλεγχος εμβόλου σε διάτμηση για πίεση :
Έλεγχος σε κάμψη για πίεση μέσω προσομοίωσης στο Solidworks:

## Slide 21: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Εξισώνοντας την περιφερειακή τάση με το όριο διαρροής ,
για πίεση :
Διαμήκης τάση:
Τελικό ελάχιστο ακτινικό πάχος του κελύφους του κυλίνδρου .

## Slide 22: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Επιπλέον χαρακτηριστικά κελύφους κυλίνδρου:
    Δύο οπές διαμέτρου
    Θηλυκά σπειρώματα :
        Μ24 για σύνδεση με τα καπάκια
        Μ20 για σύνδεση του τάκου (στον πρώτο κύλινδρο)
        M20 για σύνδεση με σωλήνα μεσω φλάντζας ( 16Ν77 SAE Code 62 Flange Head – 90o
        μεγέθους 2’’ και το αντίστοιχου μεγέθους FUSF SAE Flange Clamps Flat
        της εταιρίας Parker )
    Κατάλληλα σπασίματα στις άκρες
    Επιπλέον μήκος για:
        Μη τερματισμό του εμβόλου
        Πιο σωστή πλήρωση του θαλάμου

## Slide 23: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Σχεδιασμός καπακιού με κατάλληλες διαμορφώσεις για:
    την επίτευξη ανάσχεσης
    τη σωστή ευθυγράμμισή του
    τον οδηγό του βάκτρου
    την ξύστρα
    τις δυναμικές στεγανώσεις του βάκτρου
    τις στατικές στεγανώσεις
 | Manufacturer | Type | Material | Article No.
Face | Simrit | O-Ring | 88 NBR 156 | 60341
Radial | Simrit | O-Ring | 88 NBR 156 | 449149

## Slide 24: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Για όλα τα μέρη του κυλίνδρου επιλέχθηκαν:
      οι κατάλληλες ανοχές
      οι κατάλληλες τραχύτητες

## Slide 25: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Για τους κοχλίες που συγκρατούν το καπάκι με το κέλυφος:
    Επιλέχθηκε χρήση τεσσάρων κοχλιών κατηγορίας ( DIN-ISO_898_part_1 )
    Θεωρήσαμε:
          Ελάχιστη πίεση
          Μέγιστη πίεση
    Για εμβαδό της επιφάνειας του καπακιού,
    η ελάχιστη και η μέγιστη εξωτερικά ασκούμενη δύναμη είναι,
    ενώ η μέση τιμή και το εύρος εναλλαγής είναι,

## Slide 26: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Για δυναμική καταπόνηση η πρόταση είναι,
και η σταθερά ,
αφού,
άρα,

## Slide 27: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή
Η μέση τιμή και το εύρος εναλλαγής του φορτίου λειτουργίας είναι,
Για όριο διαρκούς αντοχής και συντελεστή ασφαλείας ,
Καταλήγουμε στη χρήση τεσσάρων κοχλιών M24 κατηγορίας

## Slide 28: Σχεδιασμός υδραυλικού επενεργητή

## Slide 29: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Υδραυλικός Επενεργητής
Σύνδεση τράπεζας – κυλίνδρων
Υδραυλικό Κύκλωμα

## Slide 30: Σύνδεση τράπεζας - κυλίνδρων
Δημιουργία μηχανισμού που λειτουργεί ως άρθρωση
Κατασκευή από κοινό κράμα χάλυβα
    Χρήση κοχλιών Μ24 κατηγορίας (DIN-ISO_898_part_1)
Έλεγχος σε εφελκυσμό για τη δύναμη μέσω προσομοίωσης στο Solidworks:

## Slide 31: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Υδραυλικός Επενεργητής
Σύνδεση τράπεζας – κυλίνδρων
Υδραυλικό Κύκλωμα

## Slide 33: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Σχεδίαση τέτοια ώστε να είναι ασφαλές σε περίπτωση αύξησης της πιέσεως πάνω απο τα επιτρεπτά όρια.
Αρχικές εκτιμήσεις:
Η υδραυλική εγκατάσταση αποτελείται απο:
Τον τάκο του κυκλώματος:
    Ασφαλιστικό αντλίας
    Αντεπίστροφη βαλβίδα
    Ασφαλιστικό κυκλώματος
Tον τάκο της σερβοβαλβίδας:
    Βαλβίδα κατεύθυνσης της ροής
    Σερβοβαλβίδα
32 συσσωρευτές

## Slide 34: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Τελικά:
      , για
      για διάρκεια πειράματος ( μέσω κώδικα που αναπτύχθηκε σε Matlab )
Βάσει των παραπάνω επιλέχθηκαν:
      Υδραυλικό υγρό
      Αντλία – Κινητήρας
      Ασφαλιστικά
      Αντεπίστροφη βαλβίδα
      Βαλβίδα κατεύθυνσης της ροής
      Φίλτρο

## Slide 35: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Υδραυλικό υγρό
DTE 10 Excel 100 της εταιρίας Mobil
Κριτήρια επιλογής:
      Ελάχιστη συνεκτικότητα λειτουργίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για αποφυγή:
              Διαφυγής από μικρά ανοίγματα
              Ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών
      Ύπαρξη πρόσθετων συστατικών για:
              Προστασία έναντι οξειδώσεως
              Αυξημένη αντοχή στη γήρανση
OIL | 
Manufacturer | Mobil
Series | DTE 10 Excel
Iso Viscosity Grade | 100
Density at 15 C [kg/m^3] | 877,30
Viscosity at 40 C [cSt] | 99,80
Viscosity at 40 C [m^2/sec] | 0,0000998
Viscosity at 100 C [cSt] | 13,00
Viscosity at 100 C [m^2/sec] | 0,000013

## Slide 36: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Αντλία
A2FO Size 80 της εταιρίας Bosch-Rexroth
Κριτήρια:
  Δυνατότητα λειτουργίας σε πίεση pmax.
  Πλήρωση των συσσωρευτών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα
  Για παροχή ,
  οι συσσωρευτές γεμίζουν σε .
PUMP | 
Manufacturer | Bosch Rexroth
Type | Fixed Displacement Pump/Axial Piston Pump - A2FO
Series | 6
Size [NG] | 80
Vg [cm^3 / rev] | 80,40
Nominal Speed [rpm] | 1800,00
Qv [lt / min] | 145,00
Nominal Pressure [bar] | 400,00
Maximum Pressure [bar] | 450,00
Torque at Nominal Pressure [Nm] | 512,00
Power at Nominal Pressure [kW] | 96,00
Viscosity [cST] | 10-400

## Slide 37: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Κινητήρας
1LG4 310-4AA (4-pole) της εταιρίας Siemens
Κριτήρια:
  Τετραπολικός κινητήρας τύπου κλωβού (squirrel cage)
  Αποδιδόμενη Ισχύς κινητήρα ≥ Απαιτούμενη Ισχύς Αντλίας
MOTOR | 
Manufacturer | Siemens
Series | Self-ventilated motors with increased output, Cast-iron series 1LG4
Type | 1LG4 310-4AA
Number of Poles | 4
Rated Speed at 50 Hz [rpm] | 1488,00
Rated Torque at 50 Hz [Nm] | 706,00
Rated Output [KW] | 110,00

## Slide 38: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Σύνδεση αντλίας-κινητήρα
Χρήση coupling για τη σύνδεση των δύο αξόνων
    C285 της εταιρίας Lovejoy με ελαστικό SOX (NBR)
Χρήση reducer flange adaptor για τη συγκράτηση της αντλίας στον κινητήρα
    Κατασκευή εξαρτήματος βάσει των δεδομένων διαστάσεων
    (μήκος αξόνων, διάμετρος κόπλερ, διαστάσεις φλαντζών αντλίας και κινητήρα)
Στήριξη του συστήματος αντλία-κινητήρα σε μεταλλική τράπεζα με οπή

## Slide 39: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Ασφαλιστικά
Κριτήρια:
      Μέγιστη παροχή
      Μέγιστη πίεση
Αναζήτηση ένθετων βαλβίδων
LC 50 DB.E με κάλυμμα ελέγχου LFA 50 DB της εταιρίας Bosch Rexroth
PRESSURE RELIEF VALVE | 
Manufacturer | Bosch Rexroth
Type | LC 50 DB.E
Control Cover Type | LFA 50 DB
Function | Pressure relief
Size [NG] | 50
Maximum Pressure [bar] | 420,00
Maximum Flow [lt/min] | 2000,00
Viscosity Range [cSt] | 2,8-380

## Slide 40: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Αντεπίστροφη βαλβίδα
Κριτήρια:
      Δυνατότητα διαχείρισης παροχής
      Αντοχή σε πιέσεις τάξεως
RVP 40 της εταιρίας Flutec
NON RETURN VALVE | 
Manufacturer | Flutec Valves
Type | RVP
Function | Non return
Size [NG] | 40
Nominal Pressure [bar] | 500,00
Maximum Pressure [bar] | 1000,00
Maximum Flow [lt/min] | 600,00
Viscosity Range [cSt] | 2,8-800

## Slide 41: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Βαλβίδα κατεύθυνσης της ροής
Κριτήρια:
      Δυνατότητα διαχείρισης παροχής
      Αντοχή σε πίεση
      Ηλεκτρική ενεργοποίηση
LC 50 A με κάλυμμα ελέγχου LFA 50 E της εταιρίας Bosch Rexroth
DIRECTIONAL VALVE | 
Manufacturer | Bosch Rexroth
Type | LC 50 A
Control Cover Type | LFA 50 E
Function | Directional Valve
Size [NG] | 50
Maximum Pressure [bar] | 400,00
Maximum Flow [lt/min] | 2500,00
Viscosity Range [cSt] | 2,8-500

## Slide 42: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Σερβοβαλβίδα
Κριτήρια:
      Δυνατότητα διαχείρισης παροχής
      Αντοχή σε πίεση
D675 K15 τριών θέσεων και κλειστού κέντρου, μεγέθους 10, της εταιρίας Moog
SERVOVALVE | 
Manufacturer | Moog
Type | Pilot Operated Servo-Proportional Valve
Model | D675 K15
Size | 10
Valve Design | Three-stage , with shaft spool
Pilot Valve | Two-stage ServoJet Pilot Valve D671
Maximum Pressure [bar] | 350,00
Maximum Flow [lt/min] | 3600,00
Nominal Pressure Drop [bar] | 10,00
Rated Flow [lt/min] | 1500,00
Response Time 0-100% Stroke [ms] | 12,00
Viscosity Range [cSt] | 5-400

## Slide 43: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Σερβοβαλβίδα
Για ονομαστική παροχή και πτώση
πίεσης προκύπτει ότι
για εχουμε,
Ο χρόνος απόκρισης της σερβοβαλβίδας για σήμα πρέπει να είναι μικρότερος απο τη χρονική σταθερά του μετέπειτα συστήματος

## Slide 44: Υδραυλική εγκατάσταση
Σωληνώσεις
Σωλήνες Compact Spiral Hose 797TC
της εταιρίας Parker
Φλάντζες:
      FHSF SAE Flange Clamp Flat της εταιρίας Parker
      SAE Code 62 Flange Head – Straight (16A77) της εταιρίας Parker
      SAE Code 62 Flange Head – 60O Elbow (16G77) της εταιρίας Parker
      SAE Code 62 Flange Head – 90o (16N77) της εταιρίας Parker
      SAE Single-Part Screw-in NPT Threaded Flange (BFX-606-N) της εταιρίας Stauff
      Στεγανωτικά SAE 4-Bolt Flange 0-Ring της εταιρίας Parker
Ταφ:
      QPQPJQ Code 62 Block Juction Tee της εταιρίας Parker
Κριτήριο επιλογής: αντοχή σε πιέσεις της τάξεως των
Hoses |  |  |  |  |  | 
Part # | Hose I.D. [inches] | Hose O.D. [inches] | Working Pressure [bar] | Minimum Bend Radius [mm] | Weight [kg/m] | Parkrimp Series
797TC-16 | 1 | 1,4 | 420 | 165 | 1,74 | 77
797TC-20 | 1,25 | 1,77 | 420 | 225 | 2,89 | 77
797TC-32 | 2 | 2,66 | 420 | 380 | 6,5 | 77

## Slide 45: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Τάκοι
Κατά την σχεδίαση δόθηκε προσοχή στις δυνάμεις που:
  αναπτύσσονται από την προβαλλόμενη στην επιφάνεια ροή
  είναι αποτέλεσμα των διατμητικών τάσεων που οφείλονται στη ροή

## Slide 46: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Τάκοι
Χαρακτηριστικά:
  Κατάλληλες υποδοχές για τις ένθετες βαλβίδες
  Γραμμές διαρροών και σημάτων-εντολών
  Ανοχές και τραχύτητες σύμφωνα με τους κατασκευαστές

## Slide 47: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Τάκοι
Χαρακτηριστικά:
  Θηλυκά σπειρώματα για τοποθέτηση φλαντζών:
      Για σύνδεση με το κύλωμα (Σωληνώσεις)
      Για σφράγισμα των οπών:
          PCFF SAE Closed Flange Code 62 της εταιρίας Parker
          SAE 4-Bolt Flange O-Ring της εταιρίας Parker
  Στήριξη :
      του τάκου του κυκλώματος με γωνιές και κοχλίες
      του τάκου της σερβοβαλβίδας με τέσσερις κοχλίες Μ24 κατηγορίας ( DIN-ISO_898_part_1 )

## Slide 48: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Φίλτρο
Ανάγκη καθαρισμού του εργαζόμενου μέσου από ρύπους
Τοποθέτηση στη γραμμή επιστροφής
100 FLE 0120 της εταιρίας Bosch Rexroth
Κριτήρια:
  Ονομαστική ικανότητά του
  H μέγιστη πίεση που μπορεί να δεχτεί
FILTER | 
Manufacturer | Bosch Rexroth
Function | Inline Filter
Type | 100 FLE 0120
Filtration Rating [μm] | 10,00
Nominal Pressure [bar] | 100,00

## Slide 49: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Συσσωρευτές
Χρήση 32 συσσωρευτών
Υπολογισμός απωλειών:
    Τυρβώδης ροή μέσω του τύπου
    Γραμμικές απώλειες μέσω του τύπου για
                κατά Blasius στους σωλήνες
                κατά Jain με τραχύτητα για χάλυβα
    Εντοπισμένες απώλειες μέσω του τύπου , όπου με:
                για Reynolds
                για συνήθη υδραυλικά υγρά

## Slide 50: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Συσσωρευτές
Άρα:
Τελικά:

## Slide 51: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Συσσωρευτές
Πίεση στην αντίθλιψη:
Ελάχιστη πίεση στη θλίψη για :
Ελάχιστη πίεση λαδιού στους συσσωρευτές:
Μέγιστη πίεση λαδιού στους συσσωρευτές:
Αρχική πίεση αερίου στους συσσωρευτές:

## Slide 52: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Όγκος συσσωρευτών:
αν με
της εταιρίας
ACCUMULATORS | 
Type | Standard
Series | SB330
Nominal Volume [lt] | 130,00
Maximum Fluid Rate [lt/sec] | 30,00
Maximum Fluid Rate [lt/min] | 1800,00
Maximum Pressure [bar] | 330,00

## Slide 53: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Συσσωρευτές
Χρήση των αντίστοιχων safety blocks τύπου SAF 50M E της εταιρίας Hydac
SAFETY BLOCK (ACCUMULATORS) | 
Manufacturer | Hydac
Series | SAF
Type | 50M E
Maximum Flow Rate [lt/min] | 600,00
Maximum Pressure [bar] | 400,00

## Slide 54: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Συσσωρευτές
Σύνδεση συσσωρευτών στο κύκλωμα σε διάταξη Π
  Σκοπός η ταυτόχρονη αποφόρτιση των συσσωρευτών,
  αφού θα «βλέπουν» διαρκώς ίδια πίεση.
  Υλοποίηση με χρήση κατάλληλων
  εξαρτημάτων, όπως αναφέρθηκαν
  στην παράγραφο Σωληνώσεις.

## Slide 55: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Στήριξη συσσωρευτών
Τυποποιημένα εξαρτήματα της εταιρίας Hydac:
  3 clamps HRGKSM 4 R 352–363/360 ST
  1 console KBK 360/G
  1 support rubber ring G 360
Αυτοσχέδια κατασκευή:
  Κοιλοδοκοί 100x100x3
  UNP 100

## Slide 56: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Έλεγχος φίλτρου
Δεν αρκεί η πίεση
Η μέγιστη πίεση που θα διαχειριστεί η σερβοβαλβίδα είναι
Τότε η πίεση στην αντίθλιψη θα είναι:

## Slide 57: Σχεδιασμός υδραυλικού κυκλώματος
Δεξαμενή
RTP300-HT της εταιρίας Magnaloy
Κριτήρια:
Όγκος λαδιού προς αποθήκευση στη δεξαμενή
  Συνολικός όγκος λαδιού στους συσσωρευτές:
    Σε έναν συσσωρευτή:
    Στους 32 συσσωρευτές:
    Από απαίτηση ελάχιστης στάθμης: (μη χρησιμοποιούμενος όγκος λαδιού)
    Συνολικός απαιτούμενος όγκος:
Ύπαρξη:
  Δείκτη στάθμης υγρού
  Αναπνευστήρα
  Πώμα πληρώσεως και εκκενώσεως
  Διαφράγματος
RESERVOIR | 
Manufacturer | Magnaloy
Type | RTP300-HT
Capacity [gallons] | 300
Dimensions [inches] | 84x28.4x47.7

## Slide 58: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Μοντελοποίηση συστήματος
Σχεδιασμός ελεγκτή
Προσομοίωση συστήματος

## Slide 59: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Μοντελοποίηση συστήματος
Σχεδιασμός ελεγκτή
Προσομοίωση συστήματος

## Slide 60: Στόχοι συστήματος ελέγχου
Μοντελοποίηση δυναμικής συμπεριφοράς
Σχεδιασμός ελεγκτή
Προσομοίωση συστήματος
Παρακολούθηση εισόδου ελέγχου
Εύρεση Σ.Μ βασικών στοιχείων συστήματος
PID με αντιστάθμιση:
Matlab – Simulink
Επιτυχής παρακολούθηση συστήματος, (όχι εντός 2.5% ορίων)

## Slide 61: Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου

## Slide 62: Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου
LVDΤ
Σταθερό κέρδος: Μετατροπή
Εύρος λειτουργίας:
Εταιρία: Applied Measurements Ltd
Σερβοβαλβίδα
Από Δ. Bode κατασκευαστή:

## Slide 63: Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου
Συσσωρευτές – Σωληνώσεις
Παρέχουν την παροχή & την πίεση που χρειαζόμαστε μετά την Σ.Β
Συμβάλλουν με μία μεταβλητή χρονικά καθυστέρηση
Επενεργητές – Κτίριο

## Slide 64: Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου
Απλοποιήσεις:
Αμελητέα μάζα βάκτρου:
Αμελητέες διαρροές από κύλινδρο:
Προσδιορισμός όρων

## Slide 65: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Μοντελοποίηση συστήματος
Σχεδιασμός ελεγκτή
Προσομοίωση συστήματος

## Slide 66: Σχεδιασμός Ελεγκτή
Υλοποίηση στο πεδίο της συχνότητας
Ελεγκτής 3 (+1) όρων
  Σταθ. Κέρδος:
  Ολοκληρωτής:
  Διαφοριστής:
  Αντισταθμιστής: N
Γιατί ο αντισταθμιστής;
Προσφέρει επιπλέον ελεύθερο πόλο!

## Slide 67: Συνάρτηση μεταφοράς Κ.Β.
Απλοποιήσεις όρων: Μέσω ανάλυσης της τάξεων μεγέθους των όρων της εξίσωσης κ.β.
  Σύστημα Κ.Β. 4ης τάξης

## Slide 68: Σχεδιασμός και έλεγχος υδραυλικού συστήματος σεισμικής τράπεζας
Εισαγωγή – προτεινόμενες λύσεις
Σχεδιασμός σεισμικής τράπεζας
Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης
Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης
Μοντελοποίηση συστήματος
Σχεδιασμός ελεγκτή
Προσομοίωση συστήματος

## Slide 70: Χρονική καθυστέρηση
Ημίτονο καθυστέρησης:
Παράμετροι θορύβου:

## Slide 71: Ρύθμιση Ελεγκτή (Tuning)
Χρήση του εργαλείου PID Tuning της Matlab
Ρύθμιση ελεγκτή σε βηματική είσοδο
Προσπάθεια προσδιορισμού “ρεαλιστικών” κερδών
Τελικά κέρδη:

## Slide 73: Συμπεράσματα
Ευσταθές σύστημα
Ακολουθούμε την καμπύλη εισόδου
Εκτός ορίων 2.5%

## Slide 74: Βιβλιογραφία
J, C. P., & T, T. L. (2000). Linear Dynamic Modeling of a Uni-axial-servo Hydraulic Shaking Table System. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1375-1404.
Ltd, A. M. (n.d.). Industrial Series LVDT Displacement transduser. Retrieved from lvdt.co.uk: http://www.lvdt.co.uk/displacement-sensors/AML-IE.pdf
Trombetti, T. (1998). Experimental/Analytical Approaches to Modelling Calibrating and Optimizing Shaking Table Dynamics for Structural Dynamics Applications. Texas.
Κωστόπουλος, ΘΚ. Ν. (2009). Υδραυλικά και Πνευματικά συστήματα. Αθήνα: Εκδώσεις Συμεών.

## Slide 75: Ερωτήσεις;